ООО «Интерком»

Тел. 8 343 2011855, 8 904 3884555

# ИНН 6674344305, КПП 667401001, ОГРН 1096674023093

Адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, 46а-320

Адрес для почтовых отправлений: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, а/я 580.

Р/счет 40702810911500000572 в ОАО «СКБ-Банк», г.Екатеринбург, К/счет 30101810800000000756, БИК 046577756

ОКПО 64744821, ОКВЭД 51.70; 45.2; 45.3; 45.4; 51.1; 51.6; 52.48; 63.12; 63.4; 74.40; 51.53.24; 52.46.7; 70.2; 70.3; 51.3;51.19; 51.47.3; 71.2; 24.16; 74.14; 74.13.1; 45.31; 45.33; 74.84

Коммерческое предложение

по продаже оборудования.

Емкость лагерная вертикальная ЕВЛ–10, V=10м³ - 1 шт.

Производитель: Россия, АО «Завод Старт».

Материал: пищевая нержавеющая сталь 12х18н10т.

Состояние: Хорошее.

Емкость выдерживает давление. Может использоваться для дображивания кваса и т.п.

Верхнее и нижнее днище конусообразные с отбортовкой.

Стоимость: 180 т.р.

Технические характеристики:

| Вместимость, л, не менее: рабочая Полная | 10050 10250 |
| --- | --- |
| Коэффициент заполнения рабочей вместимости от полной | 0,98 |
| Внутренний диаметр, мм | 2000 |
| Условный проход патрубка наполнения – опорожнения, мм | 50 |
| Условный проход патрубка подачи моющего раствора, мм | 32 |
| Давление поступающего моющего раствора, не менее МПА (кгс/см²) | 03, (3,0) |
| Рабочее давление в емкости, не более МПА (кгс/см²) | 0,07 (0,7) |
| Габаритные размеры, не более, мм: ширина наружный диаметр высота | 2100 2010 4400 |
| Масса, не более, кг | 1 100 |

Чертеж емкости.

Масштаб 1:20.

Также можно установить:

- Мешалку

- Рубашку, рубашку с утеплителем

- Датчики и реле (уровня, температуры и т.д.), манометры

- Электронные блоки любого назначения, для контроля тех. процесса

- Патрубки для подачи и отвода